## Slide 1: Robotino
Дубатовка Владислав, Нечаев Вадим
Руководитель: Прохорович Сергей
компетенция Мобильная робототехника
WorldSkills Belarus 2020

## Slide 2: Цель работы
Разработать прототип робота для автономного перемещения контейнеров с сельхозпродукцией.
Сделать робот максимально простым в конструкции для обеспечения лёгкой сборки, надёжности, низкой себестоимости не ухудшая функциональность.

## Slide 3: Задачи
Разработать прототип робота
Разработать захватный механизм
Собрать прототип
Написать программу
Протестировать систему
Оптимизировать конструкцию

## Slide 4: Актуальность проекта
Сбор урожая – это трудоёмкий процесс, привлекающий большое количество человеко-часов. Важной задачей для сельского хозяйства является оптимизация процесса уборки урожая и доставки производимой продукции в центры переработки.

## Slide 5: Описание
Основа устройства – платформа Robotino от Festo Didactic.
Мобильный робот представляет собой автономную подвижную платформу c трёмя роликонесущими колесами типа «omnidirectional».
Управление роботом производится дистанционно или с помощью заранее подготовленных программ, записанных в память робота.

## Slide 6: Robotino – краткое описание
Система питания – два свинцовых аккумулятора на 12V
Двигательная система
Измерительная система
Беспроводная система связи
Встроенный управляющий компьютер: процессор PC 104 и ЗУ на 1024 МБ
Монтажная плата для коммуникации компьютер-датчики / двигатели / интерфейсы ввода-вывода
ОС Linux для взаимодействия аппаратных и программных компонентов

## Slide 7: Robotino – технология привода
Привод на каждой оси колеса представляет собой тахометр, ролик, двигатель, редуктор с передаточным числом 1:16 и ременную передачу между ними. С помощью тахометра измеряются угловые скорости вращения валов двигателей.

## Slide 8: Конструкция захватного механизма
В качестве прототипа использовался двухпальцевый захват с четырёхрычажной тягой.
Была разработана 3D модель захвата, детали которой распечатаны на 3D принтере.
Сервопривод закреплён на корпусе захвата с помощью распечатанных стоек. При вращении вала крутящий момент передаётся с помощью редуктора с передаточным отношением 2:1.

## Slide 9: Привод движения захвата
Для приведения в движение использовался сервопривод MG995 с надёжным мотором и продвинутой системой управления. Редуктор сервопривода выполнен из металла. Был выбран за свою небольшую стоимость и качественные элементы.

## Slide 10: Сервопривод захвата – технические характеристики
Рабочее напряжение | 4.8 – 7.2В
Угол поворота | 120 градусов
Крутящий момент | 8.5 кг/см @ 4.8В 10 кг/см @ 6В
Скорость | 0.20 сек/60º @ 4.8В 0.16 сек/60º @ 6В
Вес | 55г
Размер | 40х20х42мм

## Slide 11: Управление сервоприводом
Для управления захватом используется плата с распаянной системой защиты и стабилизации напряжения и 8-битным микроконтроллером ATtiny85.
Выбрана за свои малые габариты и достаточное количество портов.
Прошивка написана на языке C. При получении логического уровня на одном из портов захват сжимается.

## Slide 13: Микроконтроллер ATtiny85
8-битный микроконтроллер с ARISC архитектурой (120 управляющих команд)
32 регистра общего назначения
8K для хранения программы
512b EEPROM памяти
Питание от 2.7 до 5.5V
Частота процессора до 20MHz
8-битный таймер-счётчик с двумя каналами ШИМ
8-битный быстрый таймер-счётчик ШИМ
10-битный АЦП

## Slide 14: Техническое зрение
В конструкции робота используется веб-камера.
Большое значение при подборе камеры имеет её цветопередача.
В программе Robotino есть возможность изменения разрешающей способности камеры.

## Slide 15: Построение алгоритма работы мобильной платформы

## Slide 16: Перспективы
Использование 3D принтера позволяет получить элементы конструкции практически любой сложности.
Разработанная конструкция легко масштабируется.
Современная элементная база позволяет реализовать данный проект с применением минимального количества компонентов, упрощённой и в то же время надёжной схемой управления.
Данный робот отлично подходит как методическое пособие по изучению алгоритмов сортировки и перемещения объектов, разработки системы управления платформы со всенаправленными колёсами.

## Slide 17: Выводы
В ходе проведённой работы была создана платформа, способная автономно перемещать объекты.
Была реализована система управления роботом как автоматически, так и дистанционно.

## Slide 18
Спасибо за внимание!