## Slide 1: Robotino
WORLDSKILLS BELARUS - 2020
компетенция Мобильная робототехника
Дубатовка Владислав, Нечаев Вадим
Руководитель: Прохорович Сергей

## Slide 2: Цель работы
Разработать прототип робота для автономного перемещения контейнеров с сельхозпродукцией.
Сделать робот максимально простым в конструкции для обеспечения лёгкой сборки, надёжности и низкой себестоимости не ухудшая функциональность.

## Slide 3: Задачи
Разработать прототип робота
Разработать захватный механизм
Собрать прототип
Написать программу
Протестировать систему
Оптимизировать конструкцию

## Slide 4: Актуальность проекта
Сбор урожая – это трудоёмкий процесс, привлекающий большое количество человеко-часов. Важной задачей для сельского хозяйства является оптимизация процесса уборки урожая и доставки производимой продукции в центры переработки.

## Slide 5: Описание
Основа устройства – платформа Robotino от Festo Didactic.
Мобильный робот представляет собой автономную подвижную платформу c тремя роликонесущими колесами типа «omnidirectional».
Управление роботом производится дистанционно или с помощью заранее подготовленных программ, записанных в память робота.

## Slide 6: Robotino – краткое описание
Система питания – два свинцовых аккумулятора на 12 В
Двигательная система
Измерительная система
Беспроводная система связи WLAN в соотв. с IEEE 802.11b/g 2.4 ГГц
Монтажная плата для коммуникации компьютера с датчиками, двигателями, интерфейсами ввода-вывода
Встроенный управляющий компьютер: процессор PC104 и SDRAM на 64 МБ, Flash-накопитель на 256 МБ
Ethernet, 2xUSB, VGA коннектор
ОС Linux для взаимодействия аппаратных и программных компонентов

## Slide 7: Robotino – технология привода
Привод на каждой оси колеса представляет собой тахометр, ролик, двигатель, редуктор с передаточным числом 1:16 и ременную передачу между ними. С помощью тахометра измеряются угловые скорости вращения валов двигателей.

## Slide 8: Robotino – мобильность системы
Три двигателя привода обеспечивают перемещение системы во всех направлениях в горизонтальной плоскости, а также вращение вокруг вертикальной оси на месте.
В оболочке Robotino View программирование осуществляется с помощью функциональных блоков, которые объединяются в единую программу. Блоки разделены по вкладкам.

## Slide 9: Robotino – мобильность системы

## Slide 10: Построение алгоритма работы мобильной платформы
Вся программа выполняется последовательно по шагам. Каждый шаг подразумевает выполнение той или иной подпрограммы. Переход к очередному шагу выполняется по некоторому заданному условию. Программа имеет возможность ветвления.

## Slide 11: Построение алгоритма работы мобильной платформы
В теле программы зачастую требуются переменные. Доступно 4 типа переменных:
Float – число с плавающей точкой;
Pose – координата вида (x y pi), где pi – угол поворота;
String – текст;
Floatvector – численный вектор. Например, вектор цветового диапазона.

## Slide 12: Конструкция захватного механизма
В качестве прототипа использовался двухпальцевый захват с четырёх рычажной тягой.
Была разработана 3D модель захвата, детали которой распечатаны на 3D принтере.
Сервопривод закреплён на корпусе захвата с помощью распечатанных стоек. При вращении вала крутящий момент передаётся с помощью редуктора с передаточным отношением 2:1.

## Slide 13: Привод движения захвата
Для приведения в движение использовался сервопривод MG995 с надёжным мотором и продвинутой системой управления. Редуктор сервопривода выполнен из металла. Был выбран за свою небольшую стоимость и качественные элементы.

## Slide 14: Сервопривод захвата – технические характеристики
Рабочее напряжение | 4.8 – 7.2В
Угол поворота | 120 градусов
Крутящий момент | 8.5 кг/см @ 4.8 В 10 кг/см @ 6 В
Скорость | 0.20 сек/60º @ 4.8 В 0.16 сек/60º @ 6 В
Вес | 55 г
Размер | 40х20х42 мм

## Slide 15: Управление сервоприводом
Для управления захватом используется плата с распаянной системой защиты и стабилизации напряжения и 8-битным микроконтроллером ATtiny85.
Выбрана за свои малые габариты и достаточное количество портов.
Прошивка написана на языке C. При получении логического уровня на одном из портов захват сжимается.

## Slide 16: Микроконтроллер ATtiny85
8-битный микроконтроллер с ARISC архитектурой (120 управляющих команд)
32 регистра общего назначения
8K для хранения программы
512b EEPROM памяти
Питание от 2.7 до 5.5В
Частота процессора до 20 МГц
8-битный таймер-счётчик с двумя каналами ШИМ
8-битный быстрый таймер-счётчик
10-битный АЦП

## Slide 17
Фрагмент кода управления сервоприводом на микроконтроллере ATtiny85
Функция InitSys () используется для настройки портов ввода-вывода и таймера-счётчика.
В бесконечном цикле считывается значение с порта; если значение -логическая 1, то подаётся значение длительности импульса ШИМ MAX_PWM. При лог.0 захват всегда открыт.
Также введена задержка цикла длительностью 500мс для предотвращения ложных срабатываний.

## Slide 18: Техническое зрение
В конструкции робота используется веб-камера. Она закреплена в передней части конструкции и предназначена для определения цвета предметов впереди робота.
При получении данных с камеры существует возможность определения площади объекта в пикселях, нахождения центра масс объекта.
Для качественной работы алгоритма требуется современная матрица с хорошей цветопередачей.

## Slide 19: Организация кабелей
При прокладке кабельных систем учитывались такие параметры, как безопасность эксплуатации, длина провода и его сечение, возможность мгновенного доступа для проверки изоляции или замены провода.
Для обеспечения надёжности кабели соединялись пайкой и клеммными колодками.
Также использовались стяжки и липкие ленты типа Velcro для объединения нескольких проводов.

## Slide 20: Организация кабелей

## Slide 21: Перспективы
Использование 3D принтера позволяет получить элементы конструкции практически любой сложности
Разработанная конструкция легко масштабируется
Современная элементная база позволяет реализовать данный проект с применением минимального количества компонентов, упрощённой и в то же время надёжной схемой управления
Данный робот отлично подходит как методическое пособие по изучению алгоритмов сортировки и перемещения объектов, разработки системы управления платформы со всенаправленными колёсами

## Slide 22: Выводы
В ходе проведённой работы была создана платформа, способная автономно и дистанционно перемещать объекты
Был разработан и протестирован захват. Его конструкция оправдана его силой схвата и габаритными размерами

## Slide 23
Спасибо за внимание!