## Slide 1: Robotino
Дубатовка Владислав, Нечаев Вадим
Компетенция Мобильная робототехника
WorldSkills Belarus 2020

## Slide 2: Цель работы
Разработать прототип робота для автономного перемещения контейнеров с сельхозпродукцией.
Сделать его максимально простым в конструкции для обеспечения лёгкой сборки, надёжности и низкой себестоимости при этом не ухудшив функциональность.

## Slide 3: Задачи
Разработать прототип робота
Разработать захватный механизм
Собрать прототип
Написать программу
Протестировать систему
Оптимизировать конструкцию

## Slide 4: Актуальность проекта
Сбор урожая – это трудоёмкий процесс, привлекающий большое количество человеко-часов. Данный робот поможет оптимизировать процесс уборки урожая, доставляя производимую продукцию в центры переработки.

## Slide 5: Описание
Основа устройства – платформа Robotino от Festo Didactic.
Мобильный робот представляет собой автономную подвижную платформу c трёмя роликонесущими колесами (омнивилл).
Управление роботом производится дистанционно или с помощью заранее подготовленных программ, записанных в память робота.

## Slide 6: Конструкция захватного механизма
Была разработана 3D модель захвата, детали которой распечатаны на 3D принтере.
Сервопривод закреплён на корпусе захвата с помощью распечатанных стоек. При вращении вала крутящий момент передаётся с помощью редуктора с передаточным отношением 2:1.

## Slide 7: Привод движения захвата
Для приведения в движение использовался сервопривод MG995 с надёжным мотором и продвинутой системой управления. Редуктор сервопривода выполнен из металла. Был выбран за свою небольшую стоимость и качественные элементы.

## Slide 8: Управление сервоприводом
Для управления захватом используется плата с распаянной системой защиты и стабилизации напряжения и 8-битным микроконтроллером ATtiny85.
Выбрана за свои малые габариты и достаточное количество портов.
Прошивка написана на языке C. При получении логического уровня на одном из портов захват сжимается.

## Slide 9: Техническое зрение
В конструкции робота используется вэб камера.
Большое значение при подборе камеры имеет её цветопередача.

## Slide 10: Построение алгоритма работы мобильной платформы

## Slide 11: Перспективы
При разработке используется 3D принтер, что позволяет получить элементы конструкции практически любой сложности.
Разработанная конструкция легко масштабируется.
Современная элементная база позволяет реализовать данный проект с применением минимального количества элементов и упрощённой, при этом надёжной, схемой управления.
Данный робот, отлично подходит как методическое пособие по изучению алгоритмов сортировки и перемещения объектов, разработки системы управления платформы со всенаправленными колёсами.

## Slide 12: Выводы
В ходе проведённой работы была создана платформа, способная автономно перемещать объекты.
Была реализована система управления роботом как автоматически, так и дистанционно.

## Slide 13
Спасибо за внимание!